Разработка урока междисциплинарного курса: Выбор оборудования, элементной базы, монтаж и наладка модели элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов.

Специальность: «Автоматизация технологических процессов и производств»

Тема урока: Знакомство со средой программирования FBD.

Продолжительность урока: 2 часа.

Группа: 303 - АП, 3 курс.					20.04.2020 г.

Методическая цель: — расширить представления обучающихся о современных средствах автоматизации промышленного оборудования.

Цели урока:

- образовательные: сформировать знания о возможностях программного обеспечения;

- развивающие: развивать интерес к конструкторской и технологической деятельности; развивать техническое мышление, творческие способности;

- воспитательные: формировать сознательное отношения к изучаемому материалу; осуществлять нравственное воспитание и воспитание культуры труда, формировать навыки самостоятельной работы.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.

Тип урока: Комбинированный урок проверки знаний и умений и изучения нового материала.

Методическое обеспечение урока: средства связи для ВКС, программное обеспечение OWEN Logic, раздаточный материал (вопросы теста, схемы).

Методы обучения: - методы формирования новых знаний: объяснительно-иллюстративный (лекция), проблемный (ответы на проблемные вопросы);

- методы организации деятельности студентов: дискуссия, тестирование, работа со специализированным программным обеспечением;

- методы контроля и самоконтроля: беседа, опрос,  самостоятельная работа;

- методы формирования личностных результатов: выполнение практической работы.

План урока:

1. Организационный момент.

2.Актуализация опорных знаний (тестирование, беседа по изученному материалу по темам: Логические функции, Электромагнитные реле, Датчики, Исполнительные механизмы).

3. Изложение нового материала (работа с конспектом).

4. Обобщение и закрепление изученного материала (самостоятельная работа над схемой).

5. Контроль и оценка.

6. Рефлексия.

7. Подведение итогов урока.

8. Домашнее задание.

1. Организационный момент (мотивация):

- формулировка темы урока, план и основные задачи (слайд на экране);

- выяснение отсутствующих (опрос по ВКС);

- описание важности и значимости темы.

Тема нашего урока «Знакомство со средой программирования FBD». СЛАЙД 1

Запишем тему урока «Знакомство со средой программирования FBD». На уроке будут оцениваться устные ответы, ответы на письменный тест, оценки за самостоятельную работу и оформление опорного конспекта.

На предыдущих занятиях мы с вами познакомились с устройством программируемых реле, получили представление, как они включаются в электрические схемы управления.

Вопрос: Скажите мне, пожалуйста, какие преимущества и недостатки присущи системам автоматизации на релейно-контакторном управлении?

Ожидаемый ответ: Плюсы: простота и интуитивно понятное устройство, надежность. Минусы: большие габариты сложных систем, низкое быстродействие, невозможность быстрой перенастройки.

Сегодня мы рассмотрим с вами как можно реализовать те же функции с помощью малогабаритного, быстродействующего и программируемого реле.

2. Актуализация опорных знаний.

Вспомним как происходят электрическое подключение ПР в установках 										СЛАЙД 2

Дискуссия – результат,  подключение питания, подключение органов управления на входы, исполнительных механизмов на выходы.

3. Изложение нового материала.

Теперь мы перейдем с вами к изучению нового материала. Поработаем с конспектами. после темы урока запишите алгоритм работы нашей установки и распределение входов и выходов. 			СЛАЙДЫ 3,4

Распределение входов и выходов

| I1 | SB1 ОТКРЫТЬ | Q1 | KM1 открытие |
| --- | --- | --- | --- |
| I2 | SB2 ЗАКРЫТЬ | Q2 | KM2 закрытие |
| I3 | SB3 СТОП | Q3 | HL1 индикаторная лампа |
| I4 | SQ1 | Q4 | HA звонок |
| I5 | SQ2 |  |  |
| I6 | KK тепловое реле |  |  |
| I7 |  |  |  |
| I8 |  |  |  |

АЛГОРИТМ

Автоматические ворота. Управляются кнопками ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, СТОП. После достижения крайнего положения ворот срабатывают конечные выключатели SQ1 – SQ2.

При кратковременном нажатии кнопки ОТКРЫТЬ в течении 10 секунд мерцает индикаторная лампа HL1 с частотой 1 Гц. Через 10 секунд ворота начинают открываться. Открываются до крайнего положения. Во время движения створки её можно остановить кнопкой СТОП.

Подключение от управляющих систем и к исполнительным устройствам производится посредством 8 дискретных входов и 4 дискретных выходов.

ОВЕН – отечественный производитель, реализующий широкую линейку измерительных приборов и приборов автоматики. В условиях тренда импортозамещения стоит внимательнее присмотреться к их продукции.

Теперь давайте познакомимся со средой программирования OWEN Logic.

При запуске программы нам предлагается выбрать конкретную модель реле. В нашем случае это ПР 110-220-8Д-4Р. После выбора перед нами появляется рабочее поле программной среды.				СЛАЙД 5

Далее я демонстрирую возможности инструментария программной среды, студенты записывают, какие логические функции доступны для программирования.

Теперь, когда мы с вами представляем каким образом происходит задание необходимых параметров в среде OWEN Logic, давайте самостоятельно доделаем алгоритм в части касающейся закрытия ворот.

Студенты самостоятельно выполняют проект системы автоматизации заданного процесса, преподаватель отвечает на возникающие вопросы.

4. Обобщение и закрепление изученного материала.

- обобщение изученного материала,

- защита своих проектов перед товарищами, преподаватель оценивает работу.

5. Контроль и оценка:

- самооценка и оценка – студенты оценивают уровень знаний и умений,

- преподаватель корректируют по необходимости оценки,

- заносит оценки в журнал.

6. Рефлексия:

-  самоанализ проделанной работы,

- выявление затруднений

- выявление удачных моментов.

Большое спасибо за работу на уроке.

Ответы на вопросы:

- Какова тема нашего урока?

- Какова цель нашего урока?

- Довольны ли вы своей работой?

- Что вам удалось и что в связи с этим радует?

- За что вы хотите похвалить себя или студентов группы?

7. Подведение итогов занятия:

- объявление оценок,

- комментирование полученных оценок.

8. Домашнее задание:

- оформить схему подключения и выбрать инструменты программирования для реализации алгоритма работы проектируемой установки;

- тема следующего урока «Программирование электроустановки».

Список источников:

- Минаев И.Г., Самойленко В.В. Программируемые логические контроллеры: практическое руководство для начинающего инженера, Ставрополь: АГРУС 2011. – 100 с. (Доступен в электронном виде на страничке группы)

- Электронный ресурс http://www.owen.ru/.

Технологическая карта урока

| Этап урока | Задачи этапа. | Содержание этапа. | Формы организации учебной работы. Методы и приемы работы. | Средства обучения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный момент. | Установить тематические рамки урока. Организовать работу по созданию целевого пространства. Мотивировать обучающихся к учебной деятельности. | Приветствие. Целевая ориентация (повторить, закрепить, углубить знания по применению ЭМР). Создание условий для возникновения у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность. Совместное формулирование темы и цели урока. | Фронтальная. Объяснительно-иллюстративный. | Электронные материалы. |
| Актуализация опорных знаний. | Актуализировать мыслительные операции и познавательные процессы для формирования новых знаний и умений. Мотивировать обучающихся к учебной деятельности. | Формулирование определений. Тестирование студентов. Создание проблемной ситуации. Выход на необходимость применять современные средства управления «программируемые реле и контроллеры». | Фронтальная, индивидуальная. Частично-поисковый, репродуктивный. Объяснение, демонстрация Дискуссия. | Электронные материалы. Письменный тест. |
| Изложение нового материала. | Формировать знания и умения по теме урока. Организовать рефлексию усвоения новых знаний и умений. | Студенты оформляют опорный конспект. | Фронтальная. Репродуктивный Систематизация материала. Обобщение выводов. Текущая рефлексия. | Электронные материалы. |
| Обобщение изученного материла. | Формировать прочных знания об области применения ПР. Формировать умения самостоятельно составлять простейшие функциональные схемы систем автоматики. Развивать умения и навыки по составлению алгоритма функционирования. | Выполнение студентами самостоятельной работы, оформление опорного конспекта и выполнение практических заданий в группе. Подведение итогов работы. | Индивидуальная, групповая (малые группы). Частично-поисковый. Выполнение практических работ. Текущая рефлексия. | Методические пособия. Учебники. |
| Рефлексия. | Провести самоанализ проделанной работы. | Обобщение знаний полученных на уроке. Выявление затруднений. Выявление удачных моментов. | Фронтальная. Частично-поисковый. Самоанализ проделанной работы. Обобщение выводов. Текущая рефлексия. |  |
| Подведение итогов (контроль и оценка). | Оценить учебную работу на уроке. Формировать самооценку и оценку. Подведение итогов работы, объявление оценок, комментирование полученных оценок. | Оценка уровня знаний и умений соперников. | Фронтальная. Объяснительно-иллюстративный. Взаимоконтроль. Самооценка. Текущая рефлексия. |  |
| Домашнее задание. | Задать домашнее задание. | Объявление темы следующего урока и задания для самостоятельной работы. | Фронтальная. Информационный. Консультация. | Электронные материалы. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Домашнее задание

Алгоритм работы системы

Движение "Вверх"

1.После нажатия на кнопки SB2 или SB5 начинается:

- отсчет трехсекундной задержки времени на запуск двигателя;

- включается звуковой сигнал и длится одну секунду.

- Начнут моргать с частотой 2 Гц лампы HL7 и HL4

-Лампы HL3 и HL6 непрерывно сигнализируют о движении двигателя "вверх".

Дальнейшее нажатие кнопок SB2, SB5, SB4, SB7 и концевого выключателя SQ2 не вызывает реакции систеы.

Движение "Вниз".

2.После нажатия на кнопки SB4 или SB7 начинается :

- отсчёт трёхсекундной задержки времени на запуск двигателя;

- включается звуковой сигнал и длится одну секунду.

- Начнут моргать с частотой 2 Гц HL7 и HL4

- Лампы HL5 и HL8 непрерывно сигнализируют о движении двигателя "вверх".

Дальнейшее нажатие кнопок SB2, SB5, SB4, SB7 и концевого выключателя SQ1не вызывает реакци системы.

3. Остновка

Остановка двигателя после включения "вверз" или "вниз" производится:

а) Нажатие кнопки "стоп" - SB3, SB6

б) Нажатием кнопки "Аварийный стоп" - SB1

в) Воздействем на концевые выключатели, при движении "вверх" - SQ1 (SQ2 - не вызывает реакции системы), при движении "вниз" - SQ2

(SQ1 -  не вызывает реакци системы).

При срабатывании концевого выключателя SQ1 двигатель может быть запущен только "вверз" или остановлен.

В аварийном режиме ( срабатывание теплового реле КК), цепь управления разрывается и включается сигнальная лампа HL2 ("Перегрузка").

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СХЕМА К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОТО ОТЧЁТ